Dane techniczne samochodu FSM BESKID 106

Nadwozie

Czteroosobowe lub pięcioosobowe typu hatchback, stalowe, zamknięte, samonośne. Liczba drzwi: 3, Drzwi boczne zawieszone na słupkach przednich, Tylne zawieszone na krawędzi dachu.

| Długość | 3235 mm | 3240 mm |
| --- | --- | --- |
| Wysokość | 1364 mm | 1400mm |
| Szerokość |  | 1520 mm |
| Rozstaw osi | 2150 mm | 1190 mm |
| Masa własna | 630 kg | 680 kg |
| Ładowność | 4 osoby + 50 kg | 5 osób + 50 kg |
| Pojemność bagażnika | 0,5 m3 | 0,2 m3/ 0,5 m3 |

Silnik 703 cm/jeden 8 różnych

| Silnik | Spalinowy, czterosuwowy, o zapłonie iskrowym, zblokowany ze skrzynią biegów, umieszczony pod osią kół przednich |
| --- | --- |
| Liczba i układ cylindrów | 2 rzędowe |
| Objętość skokowa | 703 cm3 |
| Stopień sprężania | 9,0 |
| Moc maksymalna przy 4250 obr./min | 22 kW/30 KM |
| Moment max. przy 2400 obr./min. | 50 Nm |
| System zasilania | Gaźnikowy z pompą paliwa |
| System chłodzenia | Cieczą o obiegu wymuszonym |
| Układ zapłonowy | Bezrozdzielaczowy z regulacją odśrodkową |

Przeniesienie napędu

| Sprzęgło | Jednotarczowe, suche, sterowane mechanicznie |
| --- | --- |
| Skrzynia biegów | Mechaniczna 4+R, wszystkie biegi do przodu zsynchronizowane |
| Przełożenia | 1 bieg â 3.250 2 bieg â 2.067 3 bieg â 1.300 4 bieg â 0.825 R - 4.025 |
| Przekładnia główna w przełożeniu | 39 /9/ 4.333 |

Układ hamulcowy

| Układ hamulcowy | Hamulce kół przednich - tarczowe Hamulce kół tylnych - bębnowe |
| --- | --- |
| Hamulec zasadniczy | Hydrauliczny, dwuobwodowy, sterowany pedałem |
| Hamulec postojowy | Mechaniczny, działający na koła tylne sterowany dźwignią w podłodze między fotelami |

Zawieszenie

| Kół przednich | Niezależne, zwrotnice kolumnowe typu Mc Pherson i dolne wahacze poprzeczne, sprężyny śrubowe, amortyzatory hydrauliczne |
| --- | --- |
| Kół tylnych | Częściowo zależne, oś skrętna, sprężyny śrubowe, amortyzatory hydrauliczne |

Instalacja elektryczna

| Napięcie znamionowe | 12V |
| --- | --- |
| Akumulator | 34 Ah biegun â-â podłączony z masą |
| Alternator â prądnica prądu zmiennego | 430 W |
| Rozrusznik | 12V / 500 W |

Koła i ogumienie

| Rozmiar obręczy | 4.00 â 13â * |
| --- | --- |
| Opony | 135/75 SR â 13â * |
| Koło zapasowe | Pełnowymiarowe umieszczone w komorze silnika |
| Obręcz koła | 4.00 A x 12â |
| Opony | 135 SR x 12â |

Dane eksploatacyjne

| Prędkość maksymalna przy silniku 703 BIS | 125 km/h |
| --- | --- |
| Rodzaj paliwa | LO 94 â ołowiowa |
| Pojemność zbiornika paliwa | 25 dm3 |
| Kontrolne zużycie paliwa przy 90 km/h | 4,3 dm3/100 km* |

* Dane techniczne podane przez FSM 22.